## Slide 1: การพัฒนาระบบทดสอบความปลอดภัยของโครงข่ายสำหรับการตรวจจับข้อมูล แทรฟฟิกที่ผิดปกติในการวิเคราะห์การโจมตีทางไซเบอร์ โดยการใช้การเรียนรู้ของเครื่อง
Department of Electrical Engineering, Chulalongkorn University, Thailand
จัดทำโดย
นายวิชยุตม์ ตั้งวงศ์กิจศิริ เลขประจําตัว 6430364021
นายศุดิชัย สุขตัน เลขประจําตัว 6430379421 นายสิรวิชญ์ พงษ์ระวีวงศา เลขประจําตัว 6430415321 นางสาวนิศาชล ศิลปวงษา เลขประจําตัว 6432091021
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เชาวน์ดิศ อัศวกุล

## Slide 2: บทนำ: ที่มาและความสำคัญ
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจำลองสำหรับการตรวจจับและป้องกันข้อมูลแทรฟฟิกที่ผิดปกติในการโจมตีแบบ DDoS โดยมีการประยุกต์ใช้ Mininet-WiFi, การใช้ Server, Software-Defined Networking และการเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งโครงข่ายมีการจำลองสถานีที่สามารถเคลื่อนที่ได้ เพื่อให้สามารถทดสอบระบบโครงข่ายไร้สายในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง

## Slide 3: บทนำ: ที่มาและความสำคัญ
2024 Imperva DDoS Threat Landscape Report

## Slide 4: วัตถุประสงค์ของโครงงาน
สำหรับมอดูลตัวเลียนแบบ Mininet-WiFi เพื่อพัฒนาระบบจำลองโครงข่ายสำหรับการทดสอบวิธีการตรวจจับแทรฟฟิกที่ผิดปกติ
สำหรับมอดูล SDN เพื่อพัฒนาระบบการป้องกันและตรวจจับแทรฟฟิกที่ผิดปกติจากการโจมตี DDoS ด้วย SDN และผนวกเข้ากับการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อตรวจจับแทรฟฟิกที่ผิดปกติ
สำหรับมอดูลผู้ใช้ เพื่อวิเคราะห์และระบุช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในส่วนต่าง ๆ ของ Server และพยายามลดความเสียหายจากช่องโหว่นั้น
สำหรับมอดูลผู้โจมตี เพื่อแสดงผลกระทบที่เกิดจากการโจมตี DDoS และช่องโหว่ของระบบ

## Slide 5: Research Map
มอดูลตัวเลียนแบบ Mininet-WiFi
มอดูล SDN
มอดูลผู้ใช้งาน
มอดูลผู้โจมตี

## Slide 6: Research Map
มอดูลตัวเลียนแบบ Mininet-WiFi
มอดูล SDN
มอดูลผู้ใช้งาน
มอดูลผู้โจมตี

## Slide 7: มอดูลตัวเลียนแบบ Mininet-WiFi
Source: IT Ecology. (n.d.). Network Emulation. from https://www.itecology.co.za/network-emulation/#page-content

## Slide 8: มอดูลตัวเลียนแบบ Mininet-WiFi : ภาพรวม

## Slide 9: มอดูลตัวเลียนแบบ Mininet-WiFi : การกำหนดค่าโครงข่าย
การกำหนดค่าโครงข่ายที่ทดสอบ
สร้างจุดเชื่อมต่อโครงข่าย 5 โนด และสถานี 10 โนด
แต่ละจุดเชื่อมต่อโครงข่ายเชื่อมต่อกันด้วยสาย
แต่ละสถานีเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อโครงข่ายแบบไร้สาย
กำหนดค่าพื้นที่ครอบคลุมของจุดเชื่อมต่อโครงข่ายเท่ากับ 30 เมตร
กำหนดการเคลื่อนที่ของสถานีแบบสุ่มด้วยแบบจำลอง Random walk
ใช้แบบจำลองการแพร่กระจายสัญญาณเพื่อให้ความเข้มสัญญาณลดลงตามระยะทาง
Source: R. R. Fontes, “Mininet-WiFi: Emulation Platform for Software-Defined Wireless Networks,” Mininet-WiFi, 2025. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://mininet-wifi.github.io/ [เข้าถึงเมื่อ: 10 พฤษภาคม 2025].

## Slide 10: มอดูลตัวเลียนแบบ Mininet-WiFi: แผนภาพจำลองโครงข่าย

## Slide 11: มอดูลตัวเลียนแบบ Mininet-WiFi: ปัญหาเรื่องการใช้หน่วยความจำร่วมกันและการใช้แอปพลิเคชันที่แต่ละสถานี
ใช้หน่วยความจำร่วมกัน
ปัญหา: สถานีใช้หน่วยความจำร่วมกัน ทำให้เกิดปัญหา Single Point of Failure หากสถานีหนึ่งล่ม สถานีอื่นรวมถึงโครงข่ายจำลองจะได้รับผลกระทบด้วย
แอปพลิเคชันทำงานพร้อมกันบนหลายสถานี
ปัญหา: เมื่อรันแอปพลิเคชัน NGINX ที่ทำงานบนสถานีหนึ่ง แอปพลิเคชันจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติบนทุกสถานี เนื่องจากการตั้งค่าร่วมกัน
Source: S. J. B. Paul Kirvan, “Single point of failure (SPOF),” TechTarget, 2024. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.techtarget.com/searchdatacenter/definition/Single-point-of-failure-SPOF [เข้าถึงเมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2024].

## Slide 12: มอดูลตัวเลียนแบบ Mininet-WiFi: การแก้ปัญหา
นำ Containernet มาใช้
ความสามารถ: ใช้สถานีแบบ Docker Container แทนสถานีแบบดั้งเดิม

## Slide 13: มอดูลตัวเลียนแบบ Mininet-WiFi: ทำไมจึงเลือกใช้ Containernet
แยกหน่วยความจำของแต่ละสถานี
ถ้าสถานีหนึ่งล่ม ก็ไม่ส่งผลต่อสถานีอื่น ๆ
รองรับการรันแอปพลิเคชันแยกกันแต่ละสถานี
ช่วยแก้ปัญหาเรื่องแอปพลิเคชันรันทุกสถานี
ความสามารถในการขยายโครงข่ายและปรับแต่งสถานีอย่างยืดหยุ่น
Containernet ใช้ความสามารถของ Docker Container ในการช่วยพัฒนาแอปพลิเคชันและปรับแต่งทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Source: M. Peuster, “Use Docker containers as hosts in Mininet emulations,” Containernet, 2024. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://containernet.github.io/ [เข้าถึงเมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2024].

## Slide 14: แผนภาพเปรียบเทียบการใช้หน่วยความจำของ Container
สถานี 1
สถานี 2
Container
1
Container
2
หน่วยความจำอุปกรณ์
หน่วยความจำอุปกรณ์
หน่วยความจำของสถานีแบบดั้งเดิม
หน่วยความจำของสถานีแบบ Container

## Slide 15: มอดูลตัวเลียนแบบ Mininet-WiFi: การกำหนดค่าสถานี Docker Container
สภาพแวดล้อม
Docker Image
สถานีแบบ Docker Container

## Slide 16: มอดูลตัวเลียนแบบ Mininet-WiFi: ความสามารถที่เพิ่มเติม
ควบคุมการการเคลื่อนที่ด้วยคำสั่งผ่านโปรโตคอล Secure Shell
ความสามารถ: ใช้คำสั่งเพื่อให้สถานีอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการได้
MOVE

## Slide 17: 1. เข้าถึงอุปกรณ์ที่จำลองโครงข่ายด้วยโปรโตคอล Secure Shell
เครื่องเสมือนของโฮสต์
เครื่องผู้โจมตี
SSH Protocol
Source: Cloudflare, “What is SSH? | Secure Shell (SSH) protocol,” 16 เมษายน 2025. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.cloudflare.com/learning/access-management/what-is-ssh/ [เข้าถึงเมื่อ: 16 เมษายน 2025].

## Slide 18
Server1 ก่อนย้ายอยู่ที่ตำแหน่ง (40,80)

## Slide 19: การใช้คำสั่ง Move เพื่อย้ายตำแหน่งสถานี (ผ่านอุปกรณ์ของผู้โจมตี)
เครื่องผู้โจมตี
พิมพ์คำสั่ง move s1 80 60
ไฟล์test1.txt
Source: IBM, “Mounting,” 24 มีนาคม 2023. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.ibm.com/docs/en/aix/7.1?topic=systems-mounting [เข้าถึงเมื่อ: 17 เมษายน 2025].

## Slide 20
Server1 หลังย้ายอยู่ที่ตำแหน่ง (80,60)

## Slide 21: มอดูลตัวเลียนแบบ Mininet-WiFi : การกำหนดค่าโครงข่าย
การกำหนดค่าโครงข่ายที่ทดสอบ
สร้างจุดเชื่อมต่อโครงข่าย 2 โนด และสถานี 8 โนด (Docker Containers)
แต่ละจุดเชื่อมต่อโครงข่ายเชื่อมต่อกันด้วยสาย
แต่ละสถานีเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อโครงข่ายแบบไร้สาย
กำหนดค่าพื้นที่ครอบคลุมของจุดเชื่อมต่อโครงข่ายเท่ากับ 30 เมตร
ควบคุมการเคลื่อนที่ของสถานีผ่านโปรโตคอล Secure Shell
ใช้แบบจำลองการแพร่กระจายสัญญาณเพื่อให้ความเข้มสัญญาณลดลงตามระยะทาง

## Slide 22: มอดูลตัวเลียนแบบ Mininet-WiFi: แผนภาพจำลองโครงข่าย

## Slide 23: Research Map
มอดูลตัวเลียนแบบ Mininet-WiFi
มอดูล SDN
มอดูลผู้ใช้งาน
มอดูลผู้โจมตี

## Slide 24: มอดูล SDN: Introduction
Control Plane
Data Plane
OpenFlow Protocol
Statistic
Flow Entry Structure
Action
Rule
Data Plane
Ryu Project Team. (2014). RYU SDN Framework — Ryubook 1.0 Documentation. Retrieved from https://ryu-sdn.org/

## Slide 25: มอดูล SDN: Flow Entry Structure
Source Mac Address
Destination Mac Address
Priority
Duration
Packet Counter
Byte Counter
Server CPU Usage
Forward
Block
Rate Limiting
We pull statistics every 5 seconds then save to csv. file.
Statistic
Flow Entry Structure
Action
Rule
Ryu Project Team. (2014). RYU SDN Framework — Ryubook 1.0 Documentation. Retrieved from https://ryu-sdn.org/

## Slide 26: มอดูล SDN: Overview
ICMP Model
TCP Model
Random Forest
Simulated Traffic
Flow Entry
Packets
APs
Flow Entry
Detection
Rate Limiting
Forward
Block
Firewall
การเรียนรู้ของเครื่อง
ดึงข้อมูล
ฝึกฝนโมเดล
ส่งไปยัง
ดึงข้อมูล
ส่งคำสั่ง

## Slide 27: มอดูล SDN: Machine Learning for DDoS Detection
10 pps ~> 40-1000 Bpp
100 pps ~> 40-800 Bpp
1000 pps ~> 100-1500 Bpp
10000 pps ~> 40-400 Bpp
100000 pps ~> 40-100 Bpp
Burst Time: 5 – 30 s
Pause Time: 30 – 60 s
Burst Time: 3 – 15 s
Pause Time: 30 – 45 s
Simulated Traffic
Normal
DDoS
Save Flow Table to .csv
Train Random Forest Model
Simulated Traffic
(hping3)
Duration ~ 3 hrs
pps = Packet Per Second
Bps = Byte Per Packet

## Slide 28: มอดูล SDN: Machine Learning for DDoS Detection
Train Random Forest Model
Simulated Traffic
Save Statistic to .csv
Packet Count
Byte Count
Packet Rate
Byte Rate
CPU Usage
Features
ICMP Model
TCP Model
MAC Address with
Statistics from flow rule
INPUT
Detection Probability
DDoS = ? , Normal = ?
OUTPUT
Use Case
Training by using sklearn

## Slide 29
Accuracy: 92.1%
Accuracy: 94.0%
TP | FN
FP | TN

## Slide 30: มอดูล SDN: Firewall
Detection
Rate Limiting
Block
Forward
Permanent Block
Temporary Block
If abnormal Probability
else
Else If abnormal probability
Idle Timeout = s.
Hard Timeout = s.
Limit at kBps
Do
Else if
If
Idle Timeout = s.
Hard Timeout = s.

## Slide 31: Research Map
มอดูลตัวเลียนแบบ Mininet-WiFi
มอดูล SDN
มอดูลผู้ใช้งาน
มอดูลผู้โจมตี

## Slide 32: มอดูลผู้ใช้งาน : คืออะไรใน Testbed
แอปจำลองที่รันอยู่บน testbed
จำลองการตอบสนองของ Server ที่มีต่อการโจมตีต่าง ๆ
Server
ATTACKS
https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/023/911/384/non_2x/shield-icon-defence-illustration-sign-armor-symbol-protection-logo-security-mark-vector.jpg

## Slide 33
Web user
NGINX
(Server1)
NGINX Logo: https://nginx.org/
Docker container Logo: www.docker.com
Docker container1
(Backend Server1)
Docker container2
(Backend Server2)
Server Module: Introduction​
request
request
response

## Slide 34: Outline
สร้าง Server บน Testbed
การใช้ Testbed ดูการตอบสนองของ Server
Docker images
- จำลองการโจมตี
- เก็บข้อมูล
- วิเคราะห์ข้อมูล

## Slide 35
สร้าง Server บน Testbed
​
Proxy server (Dockerfile)
Nginx
  Nginx configuration ( Nginx.conf )
  File log
Machine learning model ( detect.oonx )
Iptables.rules
Backend : (Dockerfile)
Flask
Proxy-server
(NGINX)
Backend
1
Backend
2
Host
Host : (PC)
Python โค้ดสำหรับดึงค่าที่สนใจ จาก Proxy server เช่น การใช้งาน CPU และ จำนวนคำขอ ส่งไปยัง Database

## Slide 36
Server Module: In Containernet​
Proxy-server
(NGINX)
Backend
1
Backend
2
Docker Image
Docker Image
Containernet

## Slide 37: การเก็บข้อมูลจาก testbed: ข้อมูลที่เก็บเข้า database
ข้อมูลจากการเรียกดูการใช้งาน cpu
ข้อมูลจาก nginx log

## Slide 38
ข้อมูลที่ Server สามารถมองเห็น
การใช้งาน CPU ก่อนโดนโจมตี
การใช้งาน CPU หลังโดนโจมตี
https://phoenixnap.com/kb/top-command-in-linux

## Slide 39
จำลอง Traffic และประยุกต์การเรียนรู้ของเครื่อง​
การตั้งค่าการทดลอง
- มี 2 ap, 6 stations
- Server 3 stations เชื่อมต่ออยู่ที่ ap2
- มี Stations อีก 3 เครื่อง เชื่อมต่ออยู่ที่ ap1

## Slide 40: จำลอง Traffic รูปแบบต่าง ๆ
Abnormal traffic label:
- http-attack
- non-http-attack1
- non-http-attack2
- non-http-attack3
- non-http-attack4
- non-http-attack5
Normal traffic :
- normal
- heavy_traf
Normal traffic คือ
Traffic ที่เข้ามาแล้ว Server รับไหว
( cpu_usage <= 60 และ request_count <= 25 req/sec)
ตัวอย่าง Abnormal traffic :
http-attack: ใช้ Attacker ส่ง curl ด้วยคำขอรวมไม่เกิน 150 req/s
non-http-attack1: ใช้ attacker ทั้ง 3 เครื่องส่ง TCP flood

## Slide 41: ตัวอย่างข้อมูลที่เก็บลง database

## Slide 42
42

## Slide 45
detect.oonx ( Neural network )
Feed forward
4 hidden layers
64 neurons each hidden layer
การประยุกต์การเรียนรู้ของเครื่อง
Normal
Abnormal

## Slide 46: Confusion matrix ของ detect.oonx

## Slide 47: การตั้งค่า nginx.conf ส่งผลต่อ server อย่างไร
จำกัดคำขอ 5 req / s
Request_count/ 5 second
400
200

## Slide 48: cpu_usage ของการตั้งค่าทั้ง 2 แบบ

## Slide 49: สรุป
จากมุมมองของ Server สามารถบอกได้ว่า Server กำลังอยู่ในการโจมตีหรือไม่ แต่การโจมตีนั้นเป็นของใคร หรือ เป็นการโจมตีแบบไหนนั้นอาจจะตอบไม่ได้
ในการทดลองนี้ การเปลี่ยนวิธีกระจายคำขอใน Load balancer ยังไม่มีผลต่อการทำงานของ ทั้ง 3 Servers
หากมีการตั้งค่า nginx.conf Iptables.rules ร่วมกับการใช้ การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่อง สามารถป้องกันการโจมตีเบื้องต้นได้

## Slide 50: Research Map
มอดูลตัวเลียนแบบ Mininet-WiFi
มอดูล SDN
มอดูลผู้ใช้งาน
มอดูลผู้โจมตี

## Slide 51: มอดูลผู้โจมตี: คืออะไรใน Testbed?
คอมพิวเตอร์จำลองบน Testbed ที่มีโปรแกรมการโจมตีให้เรียกใช้
จำลองการโจมตีแบบ DDoS ประเภทต่างๆ เพื่อทำให้ Server ปฏิเสธการให้บริการ
เพื่อจำลองสถานการณ์และวิเคราะห์ช่องโหว่ของระบบ
Server
https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/023/911/384/non_2x/shield-icon-defence-illustration-sign-armor-symbol-protection-logo-security-mark-vector.jpg
ATTACKS
ATTACKS
ATTACKS
Attacker

## Slide 52: มอดูลผู้โจมตี: ลักษณะการโจมตีแบบ DDoS
การโจมตีที่พยายามทำให้เว็บไซต์หรือบริการไม่สามารถใช้งานได้โดยใช้คอมพิวเตอร์หลายเครื่องส่งคำขอจำนวนมากไปยังเป้าหมายในเวลาเดียวกันทำให้ระบบล่มหรือตอบสนองได้ช้าลง
Botnet
Botnet

## Slide 53: มอดูลผู้โจมตี: การสร้างโปรแกรมการโจมตี
เครื่องมือในการสร้าง Packet คำขอไปยัง Server
hping3: สร้างและปรับแต่ง TCP Packet สำหรับโจมตี [1]
curl หรือ python requests library: สร้าง HTTP Packet เพื่อตรวจสอบ Server [2]
เครื่องมือในการควบคุมคอมพิวเตอร์ผู้โจมตี
python socket library:สร้างช่องทางรับส่งคำสั่งไปยังเครื่อง Botnet [3]
socket
socket
Server
hping3
hping3
Attacked
Attacked
requests
requests
check
check
[1] https://www.kali.org/tools/hping3
[2] https://linuxiac.com/curl-command-in-linux-with-exaples/
[3] https://www.ibm.com/docs/en/i/7.1.0?topic=programming-how-sockets-work

## Slide 54: มอดูลผู้โจมตี: การสร้างโปรแกรมการโจมตี
socket
socket
Server
hping3
hping3
Attacked
Attacked
requests
requests
check
check

## Slide 55: มอดูลผู้โจมตี: การสร้างโปรแกรมการโจมตี
การควบคุมคอมพิวเตอร์ผู้โจมตี
พัฒนาโปรแกรมชื่อ attack_server.py เพื่อใช้ในการออกคำสั่งและควบคุม Botnet
พัฒนาโปรแกรมชื่อ botnet.py เพื่อใช้รับคำสั่งจากเครื่องควบคุมจากนั้นจะดำเนินการตามคำสั่งที่ได้รับ
attacker0
attacker1
attacker2

## Slide 56: มอดูลผู้โจมตี: การสร้างโปรแกรมการโจมตี
การนำไปใช้ใน Testbed
จัดเตรียม Docker Image ที่รวมเครื่องมือและไลบรารีที่จำเป็น เพื่อให้ระบบ Testbed สามารถดึงไปใช้งาน
attacker0
attacker1
attacker2

## Slide 57: มอดูลผู้โจมตี: การสร้างโปรแกรมการโจมตี
socket
socket
Server
hping3
hping3
Attacked
Attacked
requests
requests
check
check

## Slide 58: มอดูลผู้โจมตี: การสร้างโปรแกรมการโจมตี
การตรวจสอบสถานะ Server
ส่ง HTTP GET จำนวน 10 คำขอไปยังเป้าหมาย แล้วทำการคำนวณ Delay และ Packet Loss ที่เกิดขึ้น
สั่งโดยใช้คำสั่ง user_traffic

## Slide 59: มอดูลผู้โจมตี: การสร้างโปรแกรมการโจมตี
การตรวจสอบสถานะ Server
สั่งให้ Botnet ส่ง HTTP GET จำนวน 10 คำขอไปยังเป้าหมาย แล้วทำการคำนวณ Delay และ Packet Loss ที่เกิดขึ้น และส่งข้อมูลกลับมา
สั่งโดยใช้คำสั่ง attacker_traffic

## Slide 60: มอดูลผู้โจมตี: การสร้างโปรแกรมการโจมตี
การตรวจสอบสถานะ Server
สั่งโดยใช้คำสั่ง attacker_traffic

## Slide 61: มอดูลผู้โจมตี: การสร้างโปรแกรมการโจมตี
การโจมตีด้วย TCP Packet
TCP Flood
สั่งโดยใช้คำสั่ง tcp_attack <pps>

## Slide 62: มอดูลผู้โจมตี: การสร้างโปรแกรมการโจมตี
การโจมตีด้วย TCP Packet
TCP Flood
สั่งโดยใช้คำสั่ง tcp_attack <pps>

## Slide 63: มอดูลผู้โจมตี: การสร้างโปรแกรมการโจมตี
การโจมตีด้วย TCP Packet
TCP Flood
สั่งโดยใช้คำสั่ง tcp_attack <pps>

## Slide 64: มอดูลผู้โจมตี: การสร้างโปรแกรมการโจมตี
การโจมตีด้วย TCP Packet
TCP Spoofed IP Flood
สั่งโดยใช้คำสั่ง spoof_attack <pps>

## Slide 65: มอดูลผู้โจมตี: การสร้างโปรแกรมการโจมตี
การโจมตีด้วย TCP Packet
TCP Spoofed IP Flood
สั่งโดยใช้คำสั่ง spoof_attack <pps>

## Slide 66: มอดูลผู้โจมตี: การสร้างโปรแกรมการโจมตี
การโจมตีด้วย TCP Packet
TCP Spoofed IP Flood
สั่งโดยใช้คำสั่ง spoof_attack <pps>

## Slide 67: มอดูลผู้โจมตี: ทำไมต้องการเคลื่อนที่ผู้โจมตี
ภัยคุกคามที่สมจริง
โครงข่ายไร้สายมักมาพร้อมกับความสามารถในการเคลื่อนที่ ซึ่งทำให้ผู้โจมตีสามารถเคลื่อนที่หรือเปิดการโจมตีจาก Botnet ที่สามารถเคลื่อนที่ได้เช่นกัน
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการโจมตี
ผู้โจมตีที่สามารถเคลื่อนที่ได้จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้แบนด์วิดท์ให้ถึงขีดสุด โดยการปรับตำแหน่งของตนอย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงระบบตรวจจับได้ [1]
[1] M. Stojanovic, V. Acimovic-Raspopovic, and V. Timcenko, “The Impact of Mobility Patterns on MANET Vulnerability to DDoS Attacks”, Electronics and Electrical Engineering, no. 3(119), pp. 29–34, 2012.

## Slide 68: มอดูลผู้โจมตี: ผู้ใช้ทั่วไป
ผู้ใช้ที่ใช้คำขอ HTTP
สร้างไฟล์ genC.sh ซึ่งใช้คำสั่ง curl สำหรับส่งคำขอ HTTP ไปยัง Server เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยสคริปต์จะทำการส่งคำขอแบบวนลูป
ระหว่างแต่ละคำขอ จะมีการหน่วงเวลาก่อนส่งคำขอถัดไปโดยใช้การสุ่มค่าตามการกระจายแบบ Uniform ในช่วงเวลา 0.2–0.8 วินาที
Web user
NGINX (Server1)
Docker container1
(Backend Server1)
Request HTTP
Request HTTP
response

## Slide 69: มอดูลผู้โจมตี: ผู้ใช้ทั่วไป
ผู้ใช้ที่ใช้คำขอ ICMP
สร้างไฟล์ genP.sh ซึ่งใช้คำสั่ง ping เพื่อส่ง Packet ไปยัง Server เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยสคริปต์ดังกล่าวจะทำงานในลักษณะวนลูป
ระหว่างการส่ง Packet แต่ละชุด จะมีการหน่วงเวลาแบบสุ่มก่อนทำการส่งถัดไป โดยการสุ่มดังกล่าวอิงตามการกระจายแบบ Uniform ในช่วงเวลา 0.2–0.8 วินาที
user
NGINX (Server1)
Docker container1
(Backend Server1)
Ping Request
response

## Slide 70: Research Map
มอดูลตัวเลียนแบบ Mininet-WiFi
มอดูล SDN
มอดูลผู้ใช้งาน
มอดูลผู้โจมตี

## Slide 71: Experiment Outline
Experiment | มอดูลผู้โจมตี | มอดูล SDN | มอดูลผู้ใช้งาน
Experiment 1 | โจมตีด้วยอัตราคงที่ | ปิดการตรวจจับและการบรรเทาภัยคุกคาม | ปิดการตรวจจับและการบรรเทาภัยคุกคาม
Experiment 2 | โจมตีด้วยอัตราคงที่ | เปิดการตรวจจับและการบรรเทาภัยคุกคาม | ปิดการตรวจจับและการบรรเทาภัยคุกคาม
Experiment 3 | โจมตีด้วยอัตราคงที่ และปลอมแปลงที่อยู่ IP | ปิดการตรวจจับและการบรรเทาภัยคุกคาม | เปิดการตรวจจับและการบรรเทาภัยคุกคาม
Experiment 4 | โจมตีด้วยอัตราคงที่ และปลอมแปลงที่อยู่ IP | เปิดการตรวจจับและการบรรเทาภัยคุกคาม | เปิดการตรวจจับและการบรรเทาภัยคุกคาม
Experiment 5 | เคลื่อนย้ายได้ และไม่จำกัดอัตราการโจมตี | เปิดการตรวจจับและการบรรเทาภัยคุกคาม | เปิดการตรวจจับและการบรรเทาภัยคุกคาม

## Slide 73
Attacker 0 (Attacker Server)
Attacker 1
(Botnet)
Attacker 2
(Botnet)
User 1
HTTP Request (Curl)
User 2
Ping
AP1
Server 1
(Proxy server)
Server 2
(Backend)
Server 3
(Backend)
AP2
SDN

## Slide 74
ส่งคำสั่ง TCP Attack
ping
HTTP
AP1
AP2
Attacker1
Attacker0
Attacker2
Backend1
Backend2
ส่ง Rule
ส่ง Rule

## Slide 75
Experiment #1: Attacker VS. Server & SDN (No Defending)
attacked
attacked
attacked
200k
100k
0
0
100
200
300
400
500
600
200k
100k
0
0
100
200
300
400
500
600
100
50
0
0
100
200
300
400
500
600
Times (s)
Rx
Tx
Avg. Server’s CPU ~ 75%

## Slide 76
Response Rate | 67.40 %
User 1; HTTP Request (Curl)
User 2; Ping Request
attacked
0
100
200
300
400
500
600
Times (s)
Experiment #1: Attacker VS. Server & SDN (No Defending)
Timeout

## Slide 78
ส่งคำสั่ง TCP Attack
ping
HTTP
AP1
AP2
Attacker1
Attacker0
Attacker2
Backend1
Backend2
ส่ง Rule
ส่ง Rule

## Slide 79
Experiment #2: Attacker VS. Server (No Defending) & SDN (Defending)
attacked
attacked
attacked
AP 1 Attacker 1
AP 2 Attacker 1
AP 1 Attacker 2
AP 2 Attacker 2
100k
50k
0
100k
0
0
100
200
300
400
500
600
0
50
100
0
100
200
300
400
500
600
0
100
200
300
400
500
600
Times (s)
0
100
200
300
400
500
600
Rx
Tx
Avg. Server’s CPU ~ 40%

## Slide 80
User 1; HTTP Request (Curl)
User 2; Ping Request
Response Rate | 98.68 %
attacked
0
100
200
300
400
500
600
Times (s)
Experiment #2: Attacker VS. Server (No Defending) & SDN (Defending)

## Slide 82
ส่งคำสั่ง TCP Spoofing IP Attack
ping
HTTP
AP1
AP2
Attacker1
Attacker0
Attacker2
Backend1
Backend2
ส่ง Rule
ส่ง Rule

## Slide 83
Experiment #3: Attacker VS. Server (Defending) & SDN (No Defending)
attacked
attacked
attacked
100k
50k
0
0
100
200
300
400
500
600
100k
50k
0
0
100
200
300
400
500
600
100
50
0
0
100
200
300
400
500
600
Rx
Tx
Times (s)
0
100
200
300
Avg. Server’s CPU ~ 35%

## Slide 84
User 1; HTTP Request (Curl)
User 2; Ping Request
Response Rate | 100 %
Experiment #3: Attacker VS. Server (Defending) & SDN (No Defending)

## Slide 86
ส่งคำสั่ง TCP Spoofing IP Attack
ping
HTTP
AP1
AP2
Attacker1
Attacker0
Attacker2
Backend1
Backend2
ส่ง Rule
ส่ง Rule

## Slide 87
Experiment #4: Attacker VS. Server & SDN (Defending)
attacked
attacked
attacked
AP 1 Attacker 1
AP 2 Attacker 1
AP 1 Attacker 2
AP 2 Attacker 2
0
100
200
300
400
500
600
0
100
200
300
400
500
600
0
100
200
300
400
500
600
0
100
200
300
400
500
600
50
100
100k
80k
0
0
50k
60k
40k
20k
Rx
Tx
Times (s)
Avg. Server’s CPU ~ 25%

## Slide 88
attacked
User 1; HTTP Request (Curl)
User 2; Ping Request
Response Rate | 100 %
0
100
200
300
400
500
600
Times (s)
Experiment #4: Attacker VS. Server & SDN (Defending)

## Slide 90
ได้รับอนุญาตให้ Move หรือเปลี่ยนอัตราการโจมตี
ping
HTTP
AP1
AP2
Attacker1
Attacker0
Attacker2
Backend1
Backend2
ส่ง Rule
ส่ง Rule

## Slide 91
Experiment #5: Attacker VS. Server & SDN (Defending)
attacked
Move a1 from AP1 to AP 2
Move a2 from AP1 to AP 2
Move a1 from AP1 to AP 2
Move a2 from AP1 to AP 2
attacked
attacked
400
500
600
0
100
200
300
400
500
600
0
100
200
300
400
500
600
0
100
200
300
100k
200k
300k
50
100
0
100k
200k
Rx
Tx
Times (s)
Avg. Server’s CPU ~ 85%

## Slide 92
Experiment #5: User + Attacker(Move) + SDN +Server
AP 1 Attacker 1
AP 2 Attacker 1
AP 1 Attacker 2
AP 2 Attacker 2
0
100
200
300
400
500
600

## Slide 93
Experiment #5: User + Attacker(Move) + SDN +Server
User 1; HTTP Request (Curl)
User 2; Ping Request
Total Ping Attempts | 495
Successful Responses | 195
Response Rate | 32.12%
0
100
200
300
400
500
600
Times (s)
Timeout

## Slide 94: Experiment Outline
Experiment | มอดูลผู้โจมตี | มอดูล SDN | มอดูลผู้ใช้งาน
Experiment 1 | โจมตีด้วยอัตราคงที่ | ปิดการตรวจจับและการบรรเทาภัยคุกคาม | ปิดการตรวจจับและการบรรเทาภัยคุกคาม
Experiment 2 | โจมตีด้วยอัตราคงที่ | เปิดการตรวจจับและการบรรเทาภัยคุกคาม | ปิดการตรวจจับและการบรรเทาภัยคุกคาม
Experiment 3 | โจมตีด้วยอัตราคงที่ และปลอมแปลงที่อยู่ IP | ปิดการตรวจจับและการบรรเทาภัยคุกคาม | เปิดการตรวจจับและการบรรเทาภัยคุกคาม
Experiment 4 | โจมตีด้วยอัตราคงที่ และปลอมแปลงที่อยู่ IP | เปิดการตรวจจับและการบรรเทาภัยคุกคาม | เปิดการตรวจจับและการบรรเทาภัยคุกคาม
Experiment 5 | เคลื่อนย้ายได้ และไม่จำกัดอัตราการโจมตี | เปิดการตรวจจับและการบรรเทาภัยคุกคาม | เปิดการตรวจจับและการบรรเทาภัยคุกคาม

## Slide 95: Experiment Conclusion
Experiment | Avg. Server’s CPU | Avg. RTT | Response Rate
Experiment 1 (Attacker win) | 75% | กระจายตัวอยู่ที่ 2-4 วินาทีและ มี Timeout เรื่อย ๆ หลังจากการโจมตี | 67.40%
Experiment 2 (Defender win) | 40% | ช่วงเริ่มต้นการโจมตีจะประมาณ 1-2 วินาที แต่หลังจากการป้องกันแล้วอยู่ที่ 0.2 วินาที | 98.68%
Experiment 3 (Defender win) | 35% | ประมาณ 0.1 วินาที มีการขึ้นไปที่ 3 วินาที และลงมาจุดเดิมเนื่องจากผลของการ limit | 100%
Experiment 4 (Defender win) | 25% | ประมาณ 0.1 วินาที มีการขึ้นไปที่ 2-3 วินาที และลงมาจุดเดิมเนื่องจากผลของการ limit | 100%
Experiment 5 (Attacker win) | 85% | Timeout ตลอดหลังจากการโจมตี | 32.12%

## Slide 96: สรุป
ส่งคำสั่ง TCP Attack
ping
HTTP
AP1
AP2
Attacker1
Attacker0
Attacker2
Backend1
Backend2
ส่ง Rule
ส่ง Rule
การเข้ามาของ iptables
จาก Experiment1
จาก Experiment3

## Slide 97: สรุป
ส่งคำสั่ง TCP Spoofed IP Attack
ping
HTTP
AP1
AP2
Attacker1
Attacker0
Attacker2
Backend1
Backend2
ส่ง Rule
ส่ง Rule
ส่ง action เพื่อกำจัดภัยคุกคาม
Server ไม่สามารถตรวจจับการโจมตีได้
Block packet from IP Botnet
จาก Experiment3
จาก Experiment2,4

## Slide 98: สรุป
ส่งคำสั่ง Move to AP2
ping
HTTP
AP1
AP2
Attacker1
Attacker0
Attacker2
Backend1
Backend2
ส่ง Rule
ส่ง Rule
Server ไม่สามารถตรวจจับการโจมตีได้
SDN ไม่สามารถตรวจจับการโจมตีได้
จาก Experiment5

## Slide 99
Q&A​